## Slide 1
本周作业
作业提示：
1.不需保留作图过程
2.不准画虚线
建议：每次作业前听音乐30分钟
P57. 4
P58. 6
P59. 7
P60. 10
P61. 11
P62. 13
P64. 17
P65. 18
【补】14
作业提交：请每页作业纸上都写上“班级-姓名-学号”
交作业时间：周六（4月30日）20:00前
交作业地点：线下同学交至：新水313门口信箱(牟鹏)；线上同学拍照/扫描后转成PDF文件提交至：网络学堂(文件名：学号-姓名.pdf）

## Slide 2
学习内容
视图(基本视图，向视图，局部视图，斜视图）
剖视图(全剖，半剖和局部剖)
内容提要

## Slide 3
重点学习内容：
多种视图表达方法(基本视图、向视图、局部视图和斜视图）
剖视图（全剖视图、半剖视图和局部剖视）
本章的重点和挑战性学习内容
挑战性学习内容：
多种表达方法的综合运用
完成真实机件的表达方案

## Slide 4
知识回顾
讨论：形体视图方案分析

## Slide 5
知识回顾
思考：如何表达更加复杂的形体？
在三视图的基础上，需要更丰富的表达手段：
外形－－多个视图
内形－－剖视图
断面－－断面图
1、二维视图（2D）的表达方法
2、三维几何模型（3D）的表达方法
计算机三维几何造型
目标：准确、简洁、清晰地表达机件

## Slide 6
8.1 视图

## Slide 7
8.1 视图
视图：指工程上表达形体的正投影图。
再增加三个投影面构成六个基本投影面
将物体分别向六个基本投影面投射
基本投影面

## Slide 8
8.1.1 基本视图
基本视图
俯视图
主视图
左视图
右视图
仰视图
后视图

## Slide 9
8.1.1 基本视图
基本视图的配置
注：按规定位置配置时一律不标注。
明确“三等关系”
右视
仰视
后视
主视
俯视
左视

## Slide 10
8.1.2 向视图
向视图
投射方向：“ ”及相同字母“X”
B
B
D
C
C
D
E
F
F
向视图是可自由配置的视图
标注
视图名称：“X” 标在视图上方
E

## Slide 11
8.1.3 局部视图
局部视图
A
“X”
用波浪线表
示断裂边界
A
“ ”及相同字母“X”
视图名称：
投射方向：
标注
将形体的某一部分向基本投影面
投射所得的视图，称为局部视图
特点：局部表达，解决了重复表达的问题

## Slide 12
8.1.3 局部视图
局部视图
当局部结构完整且外轮廓封闭，
波浪线可省略。
B
B

## Slide 13
8.1.3 局部视图
局部视图
局部视图可按基本视图的配置形式配置，也可按向视图的配置形式配置。
按基本视图配置，可省略标注。

## Slide 14
8.1.4 斜视图
斜视图
问题：当物体的表面与投影面成倾斜位置时，其投影不反映实形。
★增设一个与倾斜
表面平行的辅助
投影面。
解决方法：
★将倾斜部分向辅
助投影面投射。
斜视图：物体向不平行于基本投影面的平面投射所得的视图。
V
H
A

## Slide 15
8.1.4 斜视图
斜视图的画法
A
A
画斜视图的注意事项：
 允许将斜视图旋转配置，但需在斜视图上方注明。
 断裂边界用波浪线表示，通常按投射方向配置和标注
字母靠近箭头端，
符号方向与旋转
方向一致。
A
特点：引入倾斜投影面，解决了实形表达的问题

## Slide 16
8.2 剖视图

## Slide 17
8.2 剖视图
问题分析
当机件的内部形状较复杂时，视图上将出现许多虚线，不便于看图和标注尺寸。
解决办法？
采用剖视图

## Slide 18
8.2 剖视图
剖视图形成
假想用一剖切面将机件剖开
移去剖切面和观察者之间的部分
将其余部分向投影面投射
在剖面区域内画上剖面符号

## Slide 19
8.2 剖视图
剖视图绘图要点：剖 移 视
 确定剖切面的位置。
 想象哪部分移走了？剖面区域的形状？哪些部分投射时可见？
 剖面区域内画上剖面符号：45°间隔均匀的细实线。

## Slide 20
8.2 剖视图
剖视图的标注
剖切符号
1) 表示剖切位置：线宽1-1.5d, 线长 6 -7 mm, 不与轮廓线相交
2) 箭头画在剖切线外端，表示投射方向
剖视图名称
字母“X”注在剖切符号外侧
“X－X” (字母或阿拉伯数字)
字母
剖视图名称
剖切面名称
剖切符号
A
A
A — A
箭头画法
d
4d

## Slide 21
8.2 剖视图
剖视图的标注
◆ 剖视图按基本视图关系配置时，可省略箭头。
◆ 当单一剖切面通过机件的对称（或基本对称）平面，且剖视图按基本视图关系配置时，可不标注。
下列情况可省略标注：
A
A
A — A

## Slide 22
8.2 剖视图
画剖视图应注意的问题
金属及不指明材料剖面符号
为 45°斜线。
方向、间隔必须一致
A
A
A — A
“假想”剖开，取剖视后其它
视图不受影响，仍为完整图形。
 剖切面一般通过物体的对称平
面或基本对称平面（以保证图
形内不出现不完整的要素）,
并平行或垂直某一投影面。
 将其余部分投影后，所有可见
的线均画出，不能遗漏。
易漏
易漏
 剖视图与其它视图配合，结构
形状已表达清楚时虚线不画。
 与剖切面接触的部分必须画剖
面符号：
同一物体的各视图剖面符号
必须一致；

## Slide 23
剖视种类
剖切位置
投影方向
剖面符号
剖面名称
剖视图名称
(1) 全剖视图
A
A
A-A
例：
1.单一剖切平面
适用：外形较简单，内形较复杂，而图形不对称（剖切方向）

## Slide 24
取剖视后，沿投影方向上能看到的部分都应画出。
A
-
A
A
A
B
B
B B
-
C
C
-
C
C

## Slide 25
剖视图或其他视图上已经表达清楚的结构,在其他视图上，此部分结构的投影为虚线时,虚线省略不画。
但没有表示清楚的结构，允许画少量虚线。
A－A
A
A

## Slide 26
通用剖面线:细实线，与图形的主要轮廓或剖面区域的对称线成45°，同一物体的各个剖面区域的剖面线画法应一致。
A
A
30°
A－A
当剖面线与图形的主要轮廓线或剖面区域的轴线平行时，剖面线应画成与水平成30°或60°角，但其倾斜方向与其他图形的剖面线一致。

## Slide 27
（2）半剖视图
当机件具有对称面时,以对称面为界,一半画成剖视,另一半按视图绘制。
A
A
A—A
A
A
A—A
B
B
B—B
视
图
全
剖
视
图
半剖视图
对称线为界（非实线）
一半为视图
一半为剖视图
适用：内外形都需要表达，而形状又对称或基本对称时。

## Slide 28
8.2 剖视图
局部剖视图
以波浪线为界，局部的剖开机件。
不能穿
空而过
不能超出轮廓线
不得与任何线重合
形体已表达清楚，虚线不再画出
波浪线的画法：
A
A
例：

## Slide 29
8.2 剖视图 – 局部剖
应用范围：
局部剖是一种较灵活的表示方法，适用范围较广。
(1) 只有局部内形需要剖切表示，而又不宜采用全剖视时。

## Slide 30
8.2 剖视图 – 局部剖
(2) 当不对称机件的内、外形都需要表达时。

## Slide 31
8.2 剖视图 – 局部剖
(3) 当对称机件的轮廓线与中心线重合，不宜半剖时。
错误
正确
(4) 实心杆上有孔、槽时，应采用局部剖视。

## Slide 32
本节知识要点
剖视图概念
剖、移、视
为何剖
避免虚线(重影)造成的层次不清
表达物体的内部形状
虚线处不能标注尺寸
何处剖
剖切面应通过孔的轴线、物体的对
称面，避免产生不完整的结构要素
如何剖
依物体内、外形的结构形状特点及
复杂程度而定

## Slide 33
本节知识要点
适用于内、外形均须表达
且形状对称的物体
适用于内、外形均较复杂且
形状不对称的物体
较灵活，但要避免支离破碎
剖视图的种类
全剖视图
半剖视图
局部剖视图
适用于外形简单内形复杂
不对称的物体

## Slide 34
本节知识要点
画剖视图应注意的问题
可见线必须全部画出，不要漏线。
同一物体各剖视图的剖面线画法
应一致（方向、间隔）
结构已表达清楚，虚线不画。

## Slide 35
表达方法（断面图、规定画法和简化画法）
尺寸标注
下一讲内容预告: